| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России | ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 12 M06 Артикулы: 1030450230, 1030450233, 1030450236, 1030450239, 1030450242, 1030450245, 1030450248, 1030450251, 1030450254, 1030450257, 1030450260, 1030450263, 1030450266, 1030450269, 1030450272 на этикетках название светильников может быть дополнено названием рассеивателя в целях идентификации |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| Назначение - для общего освещения бытовых и общественных помещений |
| --- |
| Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-043-00109636-2018 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ 14254, ГОСТ IEC 62031, ГОСТ IEC 62471, ГОСТ IEC 62493, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, СТБ ЕН 55015, ГОСТ IEC 61547) |
| Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150): УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (+1…+35)°С, 80% |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP22 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: II |
| По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала |
| Способ крепления (рабочее положение) | на потолок, на стену |
| Срок службы | не менее 8 лет |

- Основные технические характеристики

| Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц | Тип КСС | Д (косинусная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность: | 12 Вт | Класс светораспределения | П |
| Коэффициент мощности | > 0,8 | Корпус, цвет | МЕТАЛЛ, белый |
| Цветовая температура: | 6000 К-6500 К | Покрытие | Порошковая краска |
| Световой поток: | 1200 лм | Рассеиватель | Пластик |
| Индекс цветопередачи | > 70 | Срок службы светодиодного модуля | Не менее 30 000 часов |
| Коэффициент пульсаций | < 5 % |  |  |
| Артикул | Размер | Вес |
| 1030450230, 1030450233, 1030450236, 1030450245, 1030450248, 1030450254, 1030450257, 1030450263, 1030450269 | Ф255 х 85 мм | 0,26 кг |
| 1030450239, 1030450242, 1030450251, 1030450260, 1030450266, 1030450272 | Ф260 х 80 мм | 0,28 кг |

- Комплектность

- Светильник (Рассеиватель + Корпус  + светодиодный модуль);

- Паспорт;

- Упаковка.

- Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Все работы внутри светильника производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

- Инструкция по монтажу и подготовка к работе

      - Распаковать светильник, проверить комплектность.

      - Снять рассеиватель, повернув его относительно корпуса против часовой стрелки.

      - Подключить провода светодиодного модуля к проводам питания при помощи клеммной колодки (в комплект не входит).

      - Установить рассеиватель, повернув его в корпусе по часовой стрелке. Светильник готов к работе.

- Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и  токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

- Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-78 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

- Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 24 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате  несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Сертификат № ЕАЭС  RU C-RU.АИ24.В.00022/19, срок действия с 31.01.2019г.  по 30.01.2024г.

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-043-00109636-2018, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _________________		 	Штамп ОТК___________________

Штамп магазина ___________________			Подпись продавца______________