| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России | П А С П О Р Т СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ С ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ «Управдом ДПО» Артикул: 1030450297 “Управдом ДПО” СПЕЦСВЕТ 03-015-201 с датчиком |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные

- Назначение и основные сведения

| Назначение - для общественных помещений, лестничных пролетов и т.п. Для освещения в сложных условиях агрессивной, загрязненной или запыленной среды. Светильник оснащен световым и звуковым датчиками |
| --- |
| Светильник изготовлен по ТУ 3461-046-00109636-2014 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ IEC 62031-2011, ГОСТ IEC 60598-2-3-2012, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ IEC 61547-2013,СТБ ЕН 55015-2006) |
| Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150-69): УХЛ2 |
| Диапазон рабочих температур и относительная влажность: (-60…+40)°С, 80% |
| Порог звукового срабатывания: 55 +/- 5 Дб |
| Длительность свечения, не менее: 60 +/- 10 с |
| При освещенности более 20 люкс светильник отключен |
| Радиус действия микрофона: 5 м |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: I |
| По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала |
| Способ крепления (рабочее положение) | на стену/потолок |
| Срок службы | не менее 8 лет |

2  Основные технические характеристики

| Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц | Тип КСС | Д (косинусная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность: | 15 Вт | Класс светораспределения | Р |
| Цветовая температура: | 6500 К | Корпус/Цвет | Алюминий/Белый |
| Световой поток, не менее: | 1200 Лм | Рассеиватель/Цвет | Пластик/Опал |
| Индекс цветопередачи | > 80 | Срок службы светодиодного модуля | 50 000 часов, при КЭ 1/3 |
| Коэффициент пульсаций | ~ 100 % |  |  |
| Артикул | Размер | Вес, не более |
| 1030450295 | Ø187х30 мм | 0,24 кг |

*Внимание! Светильник не разборный, не пытайтесь снять рассеиватель.

**Не рекомендуется устанавливать светильник друг напротив друга, т.к. это вызовет сбои в работе из-за наличия светового датчика.

3  Комплектность

- Светильник;

- Паспорт;

- Дюбель – 2 шт;

- Саморез – 2шт;

- Упаковка

4  Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Для монтажа рекомендуется использовать провод сечением от 0,2 до 1,5 мм² Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- ВНИМАНИЕ! Светильники с повреждениями корпуса, рассеивателя и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов, устройств, которые могут вызвать нагрев светильника свыше плюс 50°С.

5  Инструкция по монтажу и подготовка к работе

- Распаковать светильник, проверить комплектность.

- Соединить сетевые провода с клеммами светильника перед монтажом (белые провода – фаза и ноль, желто-зеленый – земля).

- Прикрепить светильник на место эксплуатации двумя саморезами.

5.    Светильник готов к эксплуатации

6  Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом

7  Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по 
ГОСТ 23216-78 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по 
ГОСТ 15150-69 – 2. Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8  Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник декларирован.

Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.27998/19, срок действия с 21.02.2019г. по 20.02.2024г

Соответствует требованиям ТУ 3461-046-00109636-2014, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _________________			Штамп ОТК__                               _

Штамп магазина ___________________			Подпись продавца______________