| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России | ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПЕЦСВЕТ Артикул: 1030480319 СПЕЦСВЕТ 03-005-401 1030480320 СПЕЦСВЕТ 03-007-401 на этикетках название светильников может быть дополнено названием рассеивателя в целях идентификации |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

1. Назначение и основные сведения

| Назначение - для освещения бытовых, общественных помещений, лестничных пролетов, и т.п. |
| --- |
| Светильник изготовлен по ТУ 3461-046-00109636-2014 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-3-2012, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ IEC 62031-2011, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ ЕН 55015-2006) |
| Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150-69): УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (+1…+35)°С, 80% |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: I |
| По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала |
| Способ крепления (рабочее положение) | на стену |
| Срок службы | не менее 8 лет |

2. Основные технические характеристики

| Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц | Тип КСС | Д (косинусная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность: | арт. 1030480319 – 5 Вт арт. 1030480320 – 7 Вт | Класс светораспределения | Р |
| Цветовая температура: | 5000 К | Корпус, цвет | ПЛАСТИК, БЕЛЫЙ |
| Световой поток светодиодного модуля Н/У, не менее: | арт. 1030480319 – > 300 лм арт. 1030480320 – > 500 лм | Рассеиватель, цвет | ПЛАСТИК, БЕЛЫЙ |
| Индекс цветопередачи | > 80 | Срок службы светодиодного модуля | Не менее 100 000 часов, при КЭ ⅓ |
| Коэффициент пульсаций | ~ 80 % |  |  |
| Артикул | Размер | Вес, не более |
| 1030480319, 1030480320 | Ø150х170 мм | 0,13 кг |

3. Комплектность

- Светильник;

- Паспорт (1 шт. на упаковку);

- Упаковка.

4. Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Все работы внутри светильника производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

5. Инструкция по монтажу и подготовка к работе

- Распаковать светильник, проверить комплектность.

- Снять рассеиватель, повернув его относительно корпуса против часовой стрелки.

- Подключить провода светодиодного модуля к проводам питания при помощи клеммной колодки.

- Прикрепить светильник на стену с помощью дюбелей и саморезов (в комплект поставки не входят).

- Установить рассеиватель, повернув его в корпусе по часовой стрелке. Светильник готов к эксплуатации.

6. Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-78 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 – 2. Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник декларирован.

Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.27998/19, срок действия с 21.02.2019г. по 20.02.2024г

Соответствует требованиям ТУ 3461-046-00109636-2014, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _________________			Штамп ОТК___________________

Штамп магазина ___________________			Подпись продавца______________