| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России | ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПЕЦСВЕТ 03-020-202 «Шахтер ДСР 02» 1030450458 "Шахтер ДСР 02" СПЕЦСВЕТ 03-020-202 [458] подвесной, с реш. 127в,20вт,5000К,2300лм, -50...+55 (М25) |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

1. Назначение и основные сведения

| Назначение – для освещения подсобных, рабочих, производственных помещений, подземных и надземных переходов, производственных, складских и других территорий, дворов и т.п. Светильники не могут использоваться для освещения потенциально взрывоопасных объектов и помещений. Светильники могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях, в помещениях с загрязненной и запыленной атмосферой со сложными условиями эксплуатации. |
| --- |
| Светильник изготовлен по ТУ 3461-046-00109636-2014 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-3-2012, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ IEC 62031-2011, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ ЕН 55015-2006) |
| Категория размещения (по ГОСТ 15150): УХЛ2 |
| Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (-50…+55)°С, 80% |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65 (при монтаже светильника на трубу использовать НЕЙТРАЛЬНЫЕ герметизирующие составы (не содержащие уксусную кислоту)). |
| Класс защиты от поражения электрическим током: I |
| По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала |
| Способ крепления (рабочее положение) | на крюк (подвес) |
| Диаметр присоединяемого кабеля | от 13 до 14 мм |
| Срок службы | не менее 8 лет |

2. Основные технические характеристики

| - Параметры питающей сети | ~127 В, 50-60 Гц | - Тип КСС | М (равномерная) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Потребляемая мощность: | 20 Вт, | - Класс светораспределения | Н |
| - Коэффициент мощности | > 0,85 | - Корпус, цвет | Алюминиевый сплав, серый |
| - Цветовая температура: | 5000К | - Рассеиватель / цвет | Стекло / Прозрачный |
| - Световой поток светильника, не менее | 2250Лм | - Срок службы светодиодного модуля | Не менее 30 000 часов |
| - Индекс цветопередачи | > 80 |  |  |
| - Коэффициент пульсаций | ˂ 5 |  |  |
| Артикул | Размер | Вес, не более |
| 1030450458 | Ø180х270 мм | 1,7 кг |

3. Комплектность

- Светильник – 1 шт.;

- Паспорт (1 шт. на упаковку);

- Упаковка.

4. Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Все работы внутри светильника производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

5. Инструкция по монтажу и подготовке к работе

- Распаковать светильник, проверить комплектность.

- Установить светильник на место эксплуатации.

- Снять защитное стекло/решетку. Отвернуть два самореза,  снять светодиодный модуль.

- Провода электросети провести внутрь светильника через отверстия  кабельного ввода и подключить к светодиодному модулю при помощи соединительных клемм. Провод заземления подключить к клемме заземления внутри корпуса светильника.

- Установить светодиодный модуль на место. Привернуть два самореза.

- Установить защитное стекло/решетку. Светильник готов к эксплуатации.

6. Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2. Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 36 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 54 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник декларирован.

Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.27998/19, срок действия с 21.02.2019г. по 20.02.2024г

Соответствует требованиям ТУ 3461-046-00109636-2014, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _________________			Штамп ОТК___________________

Штамп магазина ___________________			Подпись продавца______________

Без штампа магазина претензии не принимаются. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии 18 месяцев исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.

Схема светильника для монтажа на крюк (с гермовводами).

Схема светильника для трубной разводки.