| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России | ПАСПОРТ на светильники: Артикул: 1005501034 "Тартаруга" НПП 03-100-005 IP65 матовый/ корпус с решеткой медь 1005501080 "Тартаруга" НПП 03-100-005 IP65 матовый/ корпус с решеткой бел 1005501081 "Тартаруга" НПП 03-100-005 IP65 матовый/ корпус с решеткой черн |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| Назначение - для общего освещения производственных и общественных зданий с повышенным содержанием пыли и влаги и открытых сооружений промышленного назначения в макроклиматических районах с умеренным климатом |
| --- |
| Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-058-00109636-2019 и соответствует: ТР ТС 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 62471) |
| Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150): У2 |
| Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (-40…+40)°С, 80% |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I - при использовании узла заземления; II - при использовании потребителем проводов в двойной изоляции. |
| По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | не пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала |
| Способ крепления (рабочее положение) | на потолок; на стену (патрон должен располагаться внизу или сбоку) |
| Срок службы | не менее 8 лет |
| Основные технические характеристики |
| Параметры питающей сети | ~230В, 50 Гц |
| Количество ламп в светильнике, кол-во шт х цоколь | 1хE27 |
| Максимальная мощность ламп накаливания | 100Вт |
| Артикул | Размер, мм | Вес, кг |
| 1005501034, 1005501080, 1005501081 | 265х265х125 | 1,75 |

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке.

- Комплектность

- светильник;

- трубка ТКР (2 шт.);

- паспорт;

- упаковка.

- Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Замену ламп производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, рассеивателя и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Инструкция по монтажу и подготовке к работе

- Распаковать светильник, проверить комплектность;

- Отвернуть винты, фиксирующие рассеиватель, снять рассеиватель;

- Закрепить светильник двумя шурупами на потолке или стене; через сетевые вводы, пропустить провода питания и заземления, на провода подходяще к патрону необходимо одеть трубки ТКР;

- Подключить сетевые провода к контактам патрона заземляющий провод подключить согласно маркировке на корпусе светильника.

- Ввернуть лампу, установить рассеиватель.

- Сведения об утилизации

Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

- Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 - средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным транспортом, водным путём (кроме моря) в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

- Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателя. В случае если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок 18 месяцев исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате  несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Сертификат № ЕАЭС RU С-RU.АИ24.В.00110/19, срок действия с 31.07.2019 по 30.07.2024г.

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-058-00109636-2019, ТР ТС 004/2011

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления      ЯНВ 2022г   		Штамп ОТК___________________

Штамп магазина ___________________		Подпись продавца______________